宇信科技自动切筋沾锡机在分立元器件生产行业中的应用

一、系统介绍

宇信科技自动切筋沾锡机YTS-1000，主要应用于半导体封装领域，专为三级管分立器件的引线框进行高速全自动切筋沾锡处理。高可动率，高处理速度，沾锡效果精准，提供高性能、并拥有高可靠性的工业级控制系统和人机界面。适合处理TO-92、TO-126和TO-220等三级管。

二、超强的工作适应能力

·YTS-1000 采用高强度不锈钢壳体，主要部件经过防锈处理，坚固耐用。

·YTS-1000 具有采用优秀品牌配件，最大限度的保障了系统的可靠性。

·YTS-1000 一体化设计，减少工作空间；智能化设计，操作简单，节约操作人工。

·YTS-1000 具有很宽的温、湿度和气压适应范围，可满足各种工作现场的特殊要求。

·YTS-1000 具有良好的抗振、防尘设计，适应不能满足三级管生产工艺要求的工作环境。

三、数据介绍

以TO-92产品为例：

·分度时间	4.2秒/周

·UPH		TO-92（50位）：40,000pcs

·控制方式	PLC，触摸屏

·工作条件	AC220V，50/60HZ，3相，15Kw 压缩气：4—6Kg/cm2 水：自来水

四、强劲可靠的工作系统

·高可动率：97%。

·拥有一颗超强、稳定的心脏——LG PLC，保证系统快速、稳定的工作。

·拥有友好、简洁的控制界面——LG PMU-330，按客户要求提供中英文标识。

·统一化设计，优异的配件兼容性，维修和更换简便。

·一体化设计，上料后产品自动经过切筋->沾锡->振动筛料->清洗烘干全线处理，无需人工

·气动元件全部采用日本SMC产品，高可靠性，以提高系统的稳定性和可靠性。

·开关、按钮等主要部件采用进口元件，保证系统的可靠性和使用寿命。

·针对客户不同的应用需要，给客户提供不同的设计、配置和一定数量配件更换，以满足客户的需求。

五、应用案例

系统说明：

华汕电子为增强对TO-92三极管的生产速度、质量控制和管理，提高TO-92生产的自动化水平，并以此为基础实现对TO-92大批量生产的数量统计及异常报警，加速企业三级管生产线进行一系列自动化改造。在三级管生产的切筋和沾锡环节，在全国进行了公开招标。

对切筋沾锡机的技术要求（部分）：

1、可靠性和安全性，在异常情况下报警停机。

2、统一化设计，一定程度兼容性结构，与华汕电子原有机型能够配合工作。

3、切筋、冲压不对产品的印脚（LEAD）、塑封体（PKG）造成损伤。产品符合电子产品规范要求。工艺和质量标准都能达到华汕电子相关规范。

4、解决常见的随机性产品切偏问题，保证计数可靠准确，整机高可动率和长使用寿命。

5、全部中文标识，中文控制界面。

宇信科技全方位解决方案（部分）：

- 工作流程设置：（1）切筋、夹起（2）空（3）沾酸去尘去杂质（4）清水清洗（5）沾助焊剂（6）空（7）空（8）预热（9）沾锡（10）空（11）下料（12）空

2、切筋部分使用组合式结构，每片五位，与华汕原有机型能够互换。

3、底筋剪切时，加装压紧装置，防止剪切时印脚弯曲变形。

4、精确位置要求部分采用定位销、定位针和刀片导向等进行精定位。

5、振动机振动平稳，可以调节振动速度，噪声小，有良好的去溢料效果。

6、使用专门传感器对产品数量进行统计，装配水流量计和气流量计以方便生产管理。

7、危险区域采用安全门设计；三色塔灯显示系统工作状态，控制界面具有专门报警页面，精确报告故障区域。

8、统一化设计，与宇信科技其他生产设备（摆片机、测试机等）形成一条完整的生产线。

9、提供说明书、相关易损件图纸、线路图和装配图，并负责设备的安装、调试和免费培训客户的技术人员和操作人员，提供一定时间的保修。

YTS-1000结构：

切筋部分                  沾锡部分                        振动清洗部分

系统运行情况及客户评价：

宇信科技自动切筋沾锡机在实际运行中的稳定运行和可靠的品质，赢得了使用单位的信赖和推崇。也使宇信科技有限公司能在华汕电子后续的工程中凭着其在半导体封装领域领导技术的实力，可靠的品质，全面完善的服务支持，展开更广泛的合作。